## 2.3.Tính toán công trình xử lý nước thải cục bộ.

- Để thoát nước ra cống thoát nước thành phố với nước thải ra từ thiết bị vệ sinh. Ta xử lý cục bộ bằng bể tự hoại rổi mói thải ra mạng lưới thoát chung.

- Chọn bể tự hoại không có ngăn lọc.

- Dung tích bể tự hoại xác định theo công thức của phụ lục K (Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình) ta có

Wb = 13+(N-100).0,095(m3)

Trong đó:

- N :Tổng số đượng lượng của xí bệt N=n x 0.5=69 x 0.5=34.5

- Wb: Thể tích nước của bể (m3).

Wb=13+(34,5-100).0,095=6,7.Ta thiết kế bể tự hoại có dung tích 7,5 (m3).Với kích thước 1 x2.5x3(m3).